## Slide 1: MODULBASERT TRENING FOR LIVBÅTPERSONELL
MODUL: 3 BRUK AV LIVBÅT I PRAKSIS

## Slide 2: INNHOLD
Praktisk trening/ gjennomgang ute i livbåt
  Gjennomgangen av teknisk utstyr kan organiseres på følgende måte:
  Fordel mannskapet i ulike livbåter. Hver gruppe skal gjennomgå hvert enkelt punkt i teknisk beskrivelse, slik at de er trygge på hvordan utstyr og nød systemer fungerer.
Gjennomgang av Navigasjonshjelpemiddel som brukes på installasjonens båter
Eventuelt
Evaluering

## Slide 3: Teknisk beskrivelse og bruk av båt
Hovedbryter:
Finn plassering av hovedbryter på livbåt. Slå på hovedbryter.
Start/ nødstart:
Finn plassering av startbryter og nødstartfunksjon på livbåt.
VHF/ samband:
Finn plassering av VHF i livbåt.
Foreta funksjonstest:
Av/ på knapp, Kanalvelger, Squelch, Sambandstest
Manuelt nødror:
Finn plassering av manuelt ror i livbåt og monter dette.
Lensesystem:
Finn plassering av lensepumper og evt. annet lensesystem på livbåt. Ta funksjonstest.
Seteplassering:
Livbåtfører: Lokaliser hvilke sete du skal benytte ifm. Stup/ dropp.
Pumpemann: Gjør deg kjent med utstyret du er satt til å betjene og hvordan dette virker (hydraulisk pumpe, ratt, gir og gasspådrag og retningsindikator/ navigasjonshjelpemiddel der hvor dette er montert).
Motormann/ventiloperatør: Gjør deg kjent med utstyret du er satt til å betjene og hvordan dette virker.

## Slide 4: Teknisk beskrivelse og bruk av båt
Pressluftflaske:
Hvilke funksjon har pressluftflaskene?
Vis hvordan man åpner panel for å forsyne motor og passasjerer med ekstra luft.
Sprinkler:
Finn plassering av sprinklerventil. Forklar rekkefølgen: hvordan man starter sprinkling av livbåt.
Sikringsbolt (gjelder der hvor dette er aktuelt):
Finn plassering av sikringsbolt og plassering til holder av sikringsbolt på livbåt.
Utløsing av fritt-fall/ sliskekrok:
Finn plassering av gjennomstrømningsventil og utpumpingsmekanisme for fritt-fall/sliskekrok. Forklar rekkefølgen for utløsning av fritt-fall/ sliskekrok.
Nødutstyr:
I livbåten finnes forskjellig nødutstyr. Dette er utstyr som du kan få nytte av i en evakuerings- situasjon (brannslukingsapparat, førstehjelpsutsyr, drivanker, phyroteknisk utstyr, nødproviant, slepeline etc.) Gjør deg kjent med utstyret som finnes i «din» livbåt samt plassering av dette.

## Slide 5: Gjennomgang av Navigasjonshjelpemiddel

## Slide 6: EVENTUELT
Gjennomgang av eventuelle punkter fra øvrige skift