## Slide 1: OFFSHORE NORGE

## Slide 2: STATUS for HC-lekkasjer 2022/2023
Graeme Dick og Willy Røed, Offshore Norge
Presentasjon Sikkerhetsforum 5. juni 2024

## Slide 3: Innhold
Oversikt over HC-lekkasjer
Offshore Norge faktaark
Spesielle utfordringer
Sammenligning av bakenforliggende årsaker med tidligere analyser
HC-lekkasje trend?
Observasjoner og konklusjoner
Refleksjoner over HC-lekkasjer i 2022

## Slide 4: Oversikt
I 2022 og 2023 var det 14 HC-lekkasjer med en rate > 0,1 kg/s
Ikke alle hendelser ble gransket og i noen tilfelle er granskingsrapporter ikke ferdigstilt og sendt Offshore Norge

## Slide 5: OFFSHORE NORGE FAKTAARK
Granskningsrapporter gjennomgått og anonymisert, faktaark utarbeidet og gjort tilgjengelig på Offshore Norge sin nettside
Viktige læringspunkter er trukket ut
Uten gransking og granskingsrapporter er det vanskelig å formidle læringspunkter.

## Slide 6: Spesielle utfordringer
Utfordring | Hendelser | Antall
Mangelfull isolering | 2018-A, 2018-B, 2018-D, 2018-G, 2019-A, 2019-B, 2019-D, 2019-F, 2020-D, 2021-C, 2021-D, 2021-E, 2021-F | 13
Feil bruk/operering av ventiler | 2018A, 2018G, 2018H, 2019D, 2020B, 2021B, 2021E | 7
Feil bruk av slanger | 2018B, 2018D, 2020A, 2020D | 4
Degradering av pakning/ tetning | 2020C, 2020E, 2021A | 3
Manglende tilbakeslagsventil | 2018B, 2019D | 2
Overbroing etter detektert lekkasje | 2018A, 2019B | 2

## Slide 7: Observasjoner oppsummert
Prosessteknikere har en nøkkelrolle i forebygging av HC-lekkasjer
Både umiddelbare omstendigheter og bakenforliggende årsaker er i stor grad knyttet til oppgaver som gjennomføres av prosessteknikere
Kan det være at strukturen har blitt forbedret mens organiseringen av arbeidet ikke har fulgt med i samme takt?
  Struktur: Styringssystem, prosedyrer, vedlikeholdssystem, design…
  Organisering av arbeidet: Tidspress, kommunikasjon, følger ikke prosedyrene…

## Slide 8: Eksempler på utfordringer relatert til prosessteknikere sin arbeidshverdag
Mange hendelser relatert til mangelfull planlegging og utførelse av isoleringer
Ventiler har blitt mer komplisert – mange ulike typer som skal opereres forskjellig
Bruk av slanger og manglende bruk av tilbakeslagsventiler
Utkobling av gassdetektorer (overbroing)
Kommunikasjon: Særlig handover mellom skiftene
Prosessteknikere er en arbeidsgruppe som i stor grad jobber selvstendig.

## Slide 9: Gransking
Gransking ikke utført for alle HC-lekkasjer med storulykkespotensial
Granskningen ikke grundig nok slik at læringspunkter er mangelfulle
Poeng: Granskingene nøster seg ikke langt nok tilbake i årsakskjeden. Spørsmålet «hvorfor…?» blir ikke stilt i tilstrekkelig grad.
Notes: To av HC lekkasjer var nesten identisk. Den første ble ikke gransket og bortforklart. Den andre ble gransket og avdekket samme årsaksforhold som den første.

## Slide 10: Mennesker handler etter gode intensjoner (lokal rasjonalitet)
I det nye synet på menneskelige feil (Dekker’s New View: Menneskelig svikt er ikke en årsak til hendelse. Menneskelig feil er effekten, eller symptomet, av systemiske problemer Menneskelig feil er ikke tilfeldig. Det er systematisk knyttet til funksjoner i folks verktøy, oppgaver og driftsmiljø Menneskelig svikt er ikke en konklusjon fra en gransking. Det er utgangspunktet for en mer omfattende analyse.

## Slide 11: Hvordan kan vi oppnå læring, dvs. varig endring?

## Slide 12: Utviklingen av feilrate OVER tid
Selskap bruker historiske data for å fastsette vedlikeholds- intervaller.
Metoden som brukes tar ikke alltid hensyn til utviklingen i feilrate
Blir det flere HC-lekkasjer på grunn av teknisk svikt?

## Slide 13: ORGANISASJONSENDRINGER
Hvordan skal selskapet ivareta, f.eks.
Roller og ansvar
Kontinuitet av kompetanse
Data grunnlag
Oppfølging av kritiske aksjoner

## Slide 14: Hva skjer når vi ikke lengre har kontroll?
HC-lekkasje i mai 2022

## Slide 15: SATSINGSOMRÅDER FOR OFFSHORE NORGE
Offshore Norge satser på forebygging av HC-lekkasjer, etablering av gode praksis for arbeid med hydrokarbonsystem, og læring og erfaringsoverføring.
Årsaksanalyser av HC-lekkasjer hvert tredje år
Faktaark for hydrokarbonlekkasjer (søkbare)
Anbefalt praksis for isolering for arbeid på HC-system
Håndbøker for ventiler, flenser, fittings, prosessikkerhet
Informasjon om nye metoder for deteksjon av HC-lekkasjer
Informasjon om HC-lekkasjer på https://offshorenorge.no/temaer/hms/storulykkerisiko/hydrokarbonlekkasjer/

## Slide 16: Spørsmål eller kommentarer